## Slide 1: Mobius 가이드

## Slide 2: 목차
모비우스란?
설치과정
아두이노 IDE
통신 제어
_nodeMCU
_Feather M0
&Cube

## Slide 3: 1. Mobius란?
oneM2M 플랫폼
클라우드 서버와 관련하여, 데이터 정규화를 위해 TTA(한국), ETSI(유럽), ATIS/TIA(미국), CCSA(중국), ARIB/TTC(일본) 등 7개 기관이 공동으로 국제표준 oneM2M 플랫폼을 개발
Bloomberg_The Internet of Things
IoT가전스마트홈 융복함제품 글로벌 민간규제 가이드

## Slide 4: 1. Mobius란?
Mobius 플랫폼 : oneM2M 국제 표준을 기반으로 제작된 IoT 서비스 제공 플랫폼
(다양한 IoT Device 정보 관리, 접근 제어 , 인증, 사용자 관리, 복수의 IoT 서비스 조합, 어플리케이션 서비스)

## Slide 5: 1. Mobius란?
Light#1
Light#2
ADN-AE #1
ADN-AE #2
oneM2M
Service Platform
IN-CSE
Smartphone
IN-AE
Home
Gateway
MN-CSE
MN-AE
Mcc
Mca
Mca
원격지
집 안

## Slide 6: 1. Mobius란?
물리적 기반인 통신 수단을 사용하여
인터넷에 연결된 사물들이 원활하게 작동하도록
관리하고 사물들의 데이터를 저장하는,
서버 소프트웨어 플랫폼(미들웨어)

## Slide 7: 2. 설치과정
서버(CentOs7) : Mobius Platform 설치
사전 준비 사항
- CentOS 7 초기 환경 설정
- MariaDB 설치
기타 준비 사항
- PHP 7.1 설치
- Nginx 설치
- SuiteCRM 설치
- CentOS Mobius 설치과정
https://www.jopenbusiness.com/mediawiki/Mobius#CentOS.EC.97.90.EC.84.9C_Mobius_.EC.84.A4.EC.B9.98
- Mobius github
https://github.com/IoTKETI/Mobius/wiki
Framework
Protocol

## Slide 8: 2. 설치과정
sudo yum –y update #--- 엄청 오래 걸림
sudo yum install -y epel-release
sudo yum -y install mosquitto mosquitto-devel php71-php-pecl-mosquitto
sudo systemctl enable mosquitto.service #--- 부팅 시 자동실행 설정
sudo systemctl restart mosquitto.service #--- mosquito 재실행
sudo systemctl status mosquito.service #--- mosquito 상태
#--- Mosquitto 설치 확인
mosquitto_sub -h localhost -t /mytopic/1
mosquitto_pub -h localhost -t /mytopic/1 -m "Hello MQTT test"
MQTT 설치과정
mosquitto_sub -h 호스트 -t 토픽명
mosquitto_pub -h 호스트 -t 토픽명 -m 메시지
참고사이트
http://blog.parkheesung.com/2018/03/mosquittomqtt-on-centos7-default.html
https://gsk121.tistory.com/416
vi /etc/mosquitto/mosquitto.conf
listener 8883 #--- SSL 적용시 사용
cafile /etc/mosquitto/ca_certificates/ca-crt.pem
certfile /etc/mosquitto/certs/server-crt.pem
keyfile /etc/mosquitto/certs/server-key.pem
password_file /etc/mosquitto/pwfile.example #--- 인증용 Password 파일
acl_file /etc/mosquitto/aclfile.example #--- ACL 파일

## Slide 9: 2. 설치과정
sudo curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash - #--- 최신버전 저장소 설치
sudo yum install -y gcc-c++ make #--- 의존성 패키지 설치
sudo yum install nodejs #--- node.js 설치 (안되면 root로 들어가서 설치해야 함)
#--- 버전 확인
node –v
npm -v
Node.js 설치과정
yum install -y gcc-c++ make
# 8점대 버전을 다운 받으려는 경우
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
# 9점대 버전을 다운 받으려는 경우
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
# 12점대 버전을 다운 받으려는 경우
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
yum install nodejs
참고사이트
https://nirsa.tistory.com/193
https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-centos-fedora/

## Slide 10: 2. 설치과정
#--- 포트 설정 하기
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1-7579/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1-7578/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
sudo yum install git
git clone https://github.com/IoTKETI/Mobius #--- Mobius 설치 폴더 다운로드
cd Mobius (cd /home/ishark/Mobius)
npm install #--- Mobius 설치
mysql -u root - p #--- 다음에 비밀번호 작성
show databases;
create database mobiusdb;
grant all privileges on mobiusdb.* to mobius@localhost identified by '비밀번호'; #--- 권한 설정(비밀번호 설정)
flush privileges; #---권한 설정 바로 반영
#--- 권한 설정 확인
select Host, User, Password from user order by User, Host;
select Host, Db, User from db order by User, Db, Host;
exit
Mobius 설치과정(1)

## Slide 11: 2. 설치과정
#--- 먼저 mobius폴더 안에 있는 mobiusdb.sql 파일 편집하여
#--- utf8mb4_0900_ai_ci와 utf8mb4은 utf8_general_ci와 utf8로 변경하기
mysql -u root -p mobiusdb < mobius/mobiusdb.sql #---mobiusdb.sql을 mobiusdb(database)에 넣기
mysql -u mobius -p mobiusdb
show tables;
exit
vi conf.json
{
"csebaseport": "7579",
"dbuser": "mobius", #--- root로도 되어 있어서 선택사항
"dbpass": "비밀번호" #--- 비밀번호 설정한 것 넣기
}
#--- vi 편집기: “i” 편집 시작 → 편집 → “esc” 편집 해제 → “:wq” 파일 저장
vi mobius.js #--- 해당 내용 수정
conf.dbpass = “비밀번호”;
global.usedbhost = 'localhost’;
global.usedbuser = conf.dbuser; #--- conf.json에 dbuser 넣었을 때 넣기
global.usedbpass = conf.dbpass;
Mobius 설치과정(2)

## Slide 12: 2. 설치과정
CentOS 서버에서 Mobius 실행
로컬(window)에서 postman 설치 및 github 자료 다운로드
Postman에서 Mobius-release2(json)파일 import
Collections에서 import한 파일의 cb조회 클릭
Get에 “http:// --ip-- :7579/Mobius” 입력 후 send 진행
#--- mobius 실행
cd Mobius #--- Mobius 폴더에서 실행해야 함
node mobius.js
#--- 끝내는 법 “ctrl + c”
#--- postman 설치
https://www.postman.com/downloads/
#--- github 자료 다운로드
https://github.com/IoTKETI/oneM2M-API-Testing
Mobius 설치 테스트
이렇게 코드가 나오면 성공
3
4-1
4-2
4-3
5-1
5-2

## Slide 13: 3. 아두이노 IDE
아두이노
오픈 소스를 기반으로 한
단일 보드 마이크로컨트롤러로 완성된 보드(상품)와 관련 개발 도구 및 환경
https://www.arduino.cc/en/software #--- 다운로드 주소
보드와 모듈간의
회로 구성
C/C++ 언어 기반
코드 작성
아두이노 IDE

## Slide 14: 3. 아두이노 IDE
nodeMCU (v1.0)
오픈소스 사물인터넷(IoT) 플랫폼으로 와이파이 기능이 구현된 MCU 개발 보드
구글 “nodeMCU 입문” 검색 – 첫번째 사이트 (.pdf) 참고 필수
ch340 포트 다운로드 필수
iShark IoT MCU와
호환 가능
Wifi 모듈(ESP8266MOD)
CH340
(왼쪽 모델 CH2012 칩셋)
환경설정: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 15: 3. 아두이노 IDE
nodeMCU 내장 LED 활용
int LED_pin = LED_BUILTIN;
//내장led “nodeMCU D4”
int turn_on = LOW;
int turn_off = HIGH;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode(LED_pin, OUTPUT);
digitalWrite(LED_pin, turn_off);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(LED_pin, turn_on);
delay(1000);
digitalWrite(LED_pin, turn_off);
Serial.print(LED_BUILTIN);
delay(1000);
}
GPIO02

## Slide 16: 3. 아두이노 IDE
reset 후 측정 가능
#--- CCS811 라이브러리 설치
https://github.com/maarten-pennings/CCS811
SDA
SCL
GND, WAK
VCC
nodeMCU 공기 품질 측정
CCS811 센서로 CO2, TVOC 측정
#--- nodeMCU와
CCS811 핀 연결
#--- WAK 핀은 D3에도
연결 가능
#--- test_css811.ino 파일사용

## Slide 17: 4. 통신 제어
DB 연결
보드 – php – DB (로컬/June)

## Slide 18: 4. 통신 제어
DB 연결
보드 – php – DB (로컬/June)
- host ip 바꾸기
- xampp 키기
- mysql 제대로 되어 있는지 확인
http.begin(client, phpHost);
http.setTimeout(1000);
int httpCode = http.GET();
if(httpCode > 0) {
Serial.printf("GET code : %d\n\n", httpCode);
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
}
}
else {
Serial.printf("GET failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
}
http.end();
}
}
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <SoftwareSerial.h> // 소프트웨어 시리얼 라이브러리
const char* ssid = "rntime2.4G";
const char* password = "rntime!@";
String host = "http://220.64.91.51";
const long interval = 5000; //0.5초
unsigned long previousMillis = 0;
WiFiServer server(80);
WiFiClient client;
HTTPClient http;
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
- String phpHost = host+”/(php파일)?”+”(변수)=”+변수;
- phpHost 내용을 인터넷에서 잘 동작하면 제대로 구성된 것
Serial.println("");
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin(); //대문자로 수정?
Serial.println("Server started");
}
void loop() {
int num=200;
int tv =100;
// 센서값 DB 전송 부분
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis = currentMillis;
String phpHost = host+"/test.php?num="+num+"&tv="+tv;
Serial.print("Connect to ");
Serial.println(phpHost); // 데이터값 확인용

## Slide 19: 4. 통신 제어
DB 연결
보드 – php – DB (로컬/June)
- mysql 정보 확인
- 입력 데이터 정보 확인
<?php
$host = 'localhost';
$username = 'root'; # MySQL 계정 아이디
$password = 'ishark2020'; # MySQL 계정 패스워드
$dbname = 'aduinotest'; # DATABASE 이름
$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);
if (mysqli_connect_errno()){
echo "ERROR: 데이타베이스에 연결할 수 없습니다. " . mysqli_connect_error();
exit;
}
else {
echo "DB : \"$dbname\"에 접속 성공.<br/>";
$num = $_GET["num"];
$tv = $_GET["tv"];
$sql = "INSERT INTO test VALUES ($num, $tv)";
mysqli_query($conn, $sql);
mysqli_close($conn);
}
?>
1. 로컬
- xampp 다운로드
-C:\xampp\htdocs 에 (파일명).php 저장
2. June
- 아파치, php 설치
- vi /var/www/html/ (파일명).php 저장

## Slide 20: 4. 통신 제어
DB 연결
보드 – DB (June)
로컬 사용시 포트 포워딩 해결 후 사용가능

## Slide 21: 4. 통신 제어
DB 연결
보드 – DB (June)
#--- 라이브러리 설치
스케치 – 라이브러리 포함하기 – 라이브러리 관리… - ‘MySQL Connector Arduino’ 설치
#--- 예제 실행
파일 – 예제 - 사용자 지정 라이브러리의 예제 – MySQL Connector Arduino – basic_insert_esp8266 클릭
#--- 해당 내용 수정
IPAddress server_addr(220,64,91,51); // IP of the MySQL *server* here
char user[] = "root"; // MySQL user login username
char password[] = "ishark2020"; // MySQL user login password
// Sample query
char INSERT_SQL[] = "INSERT INTO test.arduino VALUES ('Hello, Arduino!')";
//insert into (database).(table) values ()
// WiFi card example
char ssid[] = "rntime2.4G"; // your SSID
char pass[] = "rntime!@"; // your SSID Password

## Slide 22: 4. 통신 제어
모바일 연결
nodeMCU – MQTT (June) – 모바일
로컬 사용시 포트 포워딩 해결 후 사용가능

## Slide 23: 4. 통신 제어
모바일 연결
nodeMCU – MQTT (June) – 모바일
#--- 라이브러리 설치
스케치 – 라이브러리 포함하기 – 라이브러리 관리… - ‘PubSubClient’ 설치
#--- 예제 실행
파일 – 예제 - 사용자 지정 라이브러리의 예제 – PubSubClient – mqtt_esp8266 클릭
#--- 해당 내용 수정
const char* ssid = "rntime2.4G";
const char* password = "rntime!@";
const char* mqtt_server = "220.64.91.51";
…
client.publish("outTopic", " aduino");
// client.publish(토픽명, 메시지); //mqtt로 보내는 것

## Slide 24: 4. 통신 제어
모바일 연결
nodeMCU – MQTT (June) – 모바일
outTopic
호스트에 메시지를 보냈을 때
그 메시지를 볼 수 있는 앱

## Slide 25: 4. 통신 제어
모바일 연결
nodeMCU – MQTT (June) – 모바일

## Slide 26: 4. 통신 제어
모바일 연결
모바일 – MQTT (June) – nodeMCU
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "rntime2.4G"; // your ssid
const char* password = "rntime!@"; // your password of ssid
#define mqtt_server "220.64.91.51" // your MQTT server
#define mqtt_port 1883 // your port number
#define mqtt_topic "outTopic" // your topic
#define mqtt_user "hj" // your username (Manage User of the CloudMQTT)
#define mqtt_password "" // your password (Manage User of the CloudMQTT)
int pinLED = 2; // internal LED (1 for ESP-1, 2 for ESP-12F)
int pinState = LOW; //내장 LED 사용이므로 low로 작성
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);
pinMode(pinLED, OUTPUT);
digitalWrite(pinLED, pinState);
Serial.println("");
ledofprint();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); //mqtt연결
client.setCallback(callback); //인터렙션
}
void loop() {
if (!client.connected()) {
client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password); //재연결 상황(특정id로 들어가는 과정)
client.subscribe(mqtt_topic); //msg를 받을 수 있는 토픽 지정(보내는 토픽명과 동일해도 괜찮음)
//해당 내용은 받고 또 진행해야하기에 동일하게 진행하는 것임!!
}
client.loop();
}
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
String Msg = "";
int i=0;
while (i<length) Msg += (char)payload[i++];
if (Msg == "LED") {
digitalWrite(pinLED, !digitalRead(pinLED));
client.publish(mqtt_topic, (digitalRead(pinLED) ? "LED set to OFF" : "LED set to ON"));
Serial.println("new signal");
return;
}
if (Msg == "LED set to ON") {digitalWrite(pinLED, LOW); ledofprint();}
if (Msg == "LED set to OFF") {digitalWrite(pinLED, HIGH); ledofprint(); }
}
void ledofprint(){
Serial.print("LED is ");
pinState= digitalRead(pinLED);
if (pinState) Serial.println("low");
else Serial.println("high");
}

## Slide 27: 4. 통신 제어
모바일 연결
모바일 – MQTT (June) – nodeMCU

## Slide 28: 5. &Cube
&Cube

## Slide 29: 5. &Cube
&Cube System Stucture

## Slide 30: 5. &Cube
&Cube 아두이노 연결
https://github.com/IoTKETI/nCube-Thyme-Arduino

## Slide 31: 6. _Feather M0
&Cube 아두이노 연결
https://github.com/IoTKETI/nCube-Thyme-Arduino
&Cube
다운로드
VC
폴더 생성
library
이동
src
변경
PIO
Upload
https://github.com/IoTKETI/nCube-Thyme-Arduino/wiki/nCube:Thyme-for-Arduino-Development-Environment-Setup-with-VS-Code-(PlatformIO-IDE)-(Korean)
https://github.com/IoTKETI/nCube-Thyme-Arduino/wiki/nCube:Thyme-for-Arduino-Application-:-nCube-Air-(Korean)--nCube-Air-Setup-&-Execution
수정사항
환경설정: https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json

## Slide 32: 6. _Feather M0
&Cube 아두이노 코드변경 필수
// Information of CSE as Mobius with MQTT
const String FIRMWARE_VERSION = "1.0.0.0";
String AE_NAME = "air1_temp"; // (원하는 이름)
String AE_ID = "S" + AE_NAME;
const String CSE_ID = "/Mobius2";
const String CB_NAME = "Mobius";
const char* MOBIUS_MQTT_BROKER_IP = "220.64.91.52"; // (해당IP)
const uint16_t MOBIUS_MQTT_BROKER_PORT = 1883;
//calibrate temperature sensor
while(!TasCCSSensor.available());
float temp = TasCCSSensor.calculateTemperature();
TasCCSSensor.setTempOffset(temp - 25.0);
AE&IP 설정
Temp
삭제

## Slide 33: 6. _Feather M0
&Cube 아두이노 코드변경 제안
Serial.println("beginProvision - WIFI_INIT");
WiFi.beginProvision();
// WiFi.begin(“rntime2.4G", “rntime!@");
co2_generate_interval = base_generate_interval + (random(10)*1000);
tvoc_generate_interval = base_generate_interval + (random(10)*1000);
temp_generate_interval = base_generate_interval + (random(10)*1000);
WIFI
접속
랜덤
시간

## Slide 34: 6. _Feather M0
&Cube 아두이노 PIO_Monitor
wifi 연결 전
Mobius 작동 전

## Slide 35: 6. _Feather M0
&Cube 아두이노
Mobius 업로딩
PIO 시리얼 모니터 화면

## Slide 36: 6. _Feather M0
&Cube 아두이노
Mobius 업로딩
서버 실행 화면

## Slide 37: 6. _Feather M0
&Cube 아두이노

## Slide 38: 6. _Feather M0
oneM2M Resource Monitor for Mobius
http://203.253.128.161:7575/
0~7 숫자 입력 가능
(RBG 컬러 표현)

## Slide 39: 6. _Feather M0
oneM2M-API-Testing importing to Postman
https://github.com/IoTKETI/nCube-Thyme-Arduino/wiki/nCube:Thyme-for-Arduino-Application-:-nCube-Air-(Korean)--nCube-Air-Data-Retrieve-with-oneM2M-API

## Slide 40: 7. _nodeMCU
nCube Air
SPI.h
WiFi101.h
WiFiMDNSResponder.h
OneM2MClient.h
Arduino.h
WiFi101.h
WiFiMDNSResponder.h
PubSubClient.h
ArduinoJson.h
m0_ota.h
WiFi101.h
OTAStorage.h
InternalStorage.h
TasCCS811.h
TasLED.h
Arduino.h
mqtt 통신용
버전 확인 필요
TasLED.cpp 핀번호 수정
외부에서 펌웨어 업로드 진행
SPI 통신용
for wifi101 shield or mkr 1000
mqtt로 통신하는 부분
&Cube 아두이노 헤더
변경
삭제
수정
삭제
수정
수정

## Slide 41: 7. _nodeMCU
AP mode
자체적으로 공유기가 되어 IP를 생성하여 한 상태
(IP: 192.168.4.x)
해당 IP로 연결하여 SSID, PSWD 입력 필요
STA mode
WiFi 단말기(ESP8266)에서 공유기와 연결된 상태
(IP: 192.168.0.x)
코드 펌웨어 전에 SSID, PSWD 입력 필요
WiFi 설정
Begin
STA mode
Connect?
AP mode
Web Server
Yes
No
Disconnected

## Slide 42: 7. _nodeMCU
https://github.com/tzapu/WiFiManager에서 zip 다운로드
해당 파일 ‘스케치 – 라이브러리 포함하기 - .ZIP 라이브러리 추가…’에서 열기
wifi_apmode 파일 실행
WiFi 설정_AP mode
# 직접적인 코드 작성을 원할 시에는 아래 URL 참고
https://turtleshell.kr/65
WiFi.mode(WIFI_STA); // 기존에 저장된 SSID와 PSWD가 있다면 바로 웹 서버 연결
WiFiManager wm;
// 기존에 저장된 내용을 reset을 원할 시 실행
wm.resetSettings(); //주석 처리하면 기존 내용을 그대로 사용
bool res;
res = wm.autoConnect("AutoConnectAP", "password");
// AP mode 위한 SSID와 PSWD 입력

## Slide 43: 7. _nodeMCU
WiFi 설정_AP mode 연결

## Slide 44: 7. _nodeMCU
WiFi 설정_AP mode 모니터링
WiFi 연결

## Slide 45: 7. _nodeMCU
mDNS
웹서버 연결 시 IP주소가 아닌 특정 주소로 설정
예제 – ESP8266mDNS – mDNS_WEB_SERVER
if (!MDNS.begin("esp8266")) {
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
while (1) {
delay(1000);
}
}

## Slide 46: 7. _nodeMCU
https://kwonkyo.tistory.com/402?category=788137
ESP8266 OTA하는 과정
https://rasino.tistory.com/297
펌웨어 업데이트(esp8266 at명령어 실행 용 업데이트)
OTA (무선 펌웨어 업데이트)
보드가 웹 서버에 연결된 상태에서 외부 서버를 통해 펌웨어 업데이트 하는 기능
Device Management
system

## Slide 47: 7. _nodeMCU
[env:nodemcuv2]
platform = espressif8266
board = nodemcuv2
framework = arduino
monitor_speed = 115200
업로드할 코드에서 Serial.begin(115200); 으로 설정되어 있다면
platformio.ini 변경하기
# Default Value: monitor_speed = 9600
VScode 환경설정 참고
기본 환경 설정은 Feather M0와 유사

## Slide 48: 7. _nodeMCU
OneM2MClient.h 수정
#include "Arduino.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
…
class OneM2MClient : public ESP8266WiFiClass
OneM2MClient.h 해당 부분 수정 필수

## Slide 49: 7. _nodeMCU
TasLED.h 수정
#define LED_RED_PIN 14 //D5
#define LED_GREEN_PIN 12 //D6
#define LED_BLUE_PIN 13 //D7
#define LED_GND_PIN 15 //D8
TasLED.cpp 해당 부분 수정 필수
# 다른 핀을 사용을 원할 시 해당 핀 번호로 수정하면 됨
메인코드 수정
수정한 부분이 많아서 설명 생략
# nCube-nodemcu한글주석.ino 파일 참고 바람

## Slide 50: 7. _nodeMCU
nodeMCU 핀 연결
SDA
SCL
GND, WAK
VCC
CCS811
BLUE
GREEN
RED
-
LED

## Slide 51: THANK YOU